Глава 13. Животноводческие помещения

В содержании овец роль животноводческих помещений очень велика. В регионах с мягким климатом можно обойтись без строительства дорогих сооружений, и наоборот, если климат суровый, необходимо инвестировать в максимально функциональные здания.

При стойловом и стойлово-пастбищном типах содержания строительство зданий обязательно, они должны соответствовать ряду стандартов. Нередко часть работ по постройке выполняется силами самого хозяйства, но и в этом случае необходимо соблюдать эти требования. Цель данной главы – помочь составить представление о планировке и строительстве зданий и сооружений для содержания овец и работы с ними, а также возможных ошибках. Хорошая планировка обеспечит рациональное использование участка, что важно в любой работе.

Чтобы постройка максимально соответствовала потребностям животных, необходимо учитывать:

- регион и климат;

- особенности грунтов;

- местоположение и его окружение;

- свойства строительных материалов;

- количество животных;

- вентиляцию;

- изоляцию;

- освещение;

- требования зоогигиены и пр.

Строительство здания требует серьезного планирования. Его необходимо тщательно продумать с учетом типа хозяйствования, региональных особенностей, наличия рабочей силы и т.д., тем более что речь идет о значительных финансовых вложениях. Ценным окажется предварительное посещение других хозяйств для выяснения преимуществ и недостатков имеющихся там  помещений, что поможет при планировке и возведении собственных.

Условия содержания овец

Практически все факторы окружающей среды оказывают то или иное влияние на благополучие скота. Поэтому необходимо обеспечить качественные условия с учетом региона, метода содержания и пр.

Температура воздуха

Взрослые овцы довольно устойчивы к холоду благодаря своей шерсти, чего нельзя сказать о новорожденных ягнятах, для которых зона теплового комфорта, при которой показатели роста и развития наилучшие, находится в диапазоне от 5 до 20 °C. Кроме того, следует избегать перепадов температур более 5 °C в течение дня для предотвращения респираторных заболеваний молодняка.

Требования к температуре у овец варьируют в зависимости от развития шерстного покрова, физиологического состояния, уровня кормления (табл. 13-1). В любом случае для контроля температурных условий в  овчарне необходимо разместить термометр.

Таблица 13-1. Требования к температуре воздуха овец разных возрастных групп.

| Новорожденный ягненок | 25 °C до обсыхания |
| --- | --- |
| С рождения до 3 недель | 18°С |
| Ягненок от 0 до 10 дней | < 10°C менее одного дня из двух < 5°C менее одного дня из пяти |
| 3-недельный ягненок | 13...15 °С |
| Взрослые неостриженные овцы | 0...20 °C, оптимум 13...15 °С, перепад температур в период окота не более 5 °C |

Вентиляция

Может естественной и принудительной (с использованием специализированных установок). В любом случае важно уделить внимание ее проектированию, поскольку овцы чувствительны к сквознякам.

В холода интенсивная вентиляция, порождающая сквозняки, вредна, и рекомендуемая скорость движения воздуха в овчарне в холодное время года должна быть менее 0,4 м/с. Летом повышение скорости воздухообмена снижает температуру в помещении благодаря движению воздушных масс, но при высоких температурах (30 °С) даже мощная вентиляция мало помогает животным избежать перегрева.

Не следует упускать из виду и качество воздуха. Взвешенная в нем пыль может спровоцировать респираторные заболевания или конъюнктивит, кроме того, она аллергенна и вызывает хроническую пневмонию. Перед использованием загонов для сортировки скота в сухую погоду требуется полив площадки для того, чтобы прибить пыль.

Важно учитывать и то, что при разложении навоза, дыхании, отрыгивании у жвачных животных выделяются ядовитые, раздражающие газы. Уровни аммиака и углекислого газа в животноводческом помещении должны быть минимальны.

Вентиляция должна осуществляться по нормам 0,4-0,5 м3/ч/кг ЖМ (живой массы) зимой и 2-3 м3/ч/кг ЖМ летом, т.е. скорость движения воздуха составит 0,3-0,5 м/с на уровне размещения животных.

Влажность

Повышенная влажность воздуха, кормов, поверхностей негативно влияет на животных. Показатель должен находиться в пределах 70-80% и не подниматься выше 70% в период окота. Взрослые животные лучше переносят повышенную влажность воздуха, если их шерсть остается сухой.

Освещение

В содержании скота важно естественное солнечное освещение. Помимо положительного действия ультрафиолетовых лучей на здоровье животных и неблагоприятного – на микробы, солнечное освещение снижает влажность воздуха и способствует поддержанию сухости подстилки. И, конечно, хорошая освещенность улучшает условия труда работников и снижает расходы на искусственное освещение.

Необходимая площадь оконных проемов вычисляется исходя из общей площади помещения и составляет 1/15-1/20: таким образом, для помещения площадью 500 м2 необходимы 25 м2 оконных проемов. Располагают их обычно в верхней части стен.

Общие принципы строительства животноводческих помещений

Они должны соответствовать следующим требованиям:

- быть пригодными для животных;

- быть функциональными для работы;

- быть недорогими;

- хорошо соответствовать условиям.

Необходимо соблюдать определенные стандарты.

Нормы площади

Требуемая площадь на голову зависит от размера тела животного и его физиологического состояния (рис. 13-1). Можно применять следующие стандарты:

- холостая овца – 1,1 м2;

- матка в конце суягности – 1,5 м2;

- овцематка с 1 ягненком – 1,5 м2, с 2 ягнятами – 2 м2;

- ягнята на откорме от 0 до 2 месяцев – 0,25 м2;

- ягнята на откорме от 2 месяцев до убоя – 0,50 м2;

На каждые  100 овец  следует предусмотреть 10-20 загонов для окота при естественном воспроизводстве и 20-30 при гормональной синхронизации; каждый загон для окота должен иметь площадь 1,5-2 м2;  такую же площадь отводят для загона для содержания производителя.

Рис. 13-1. Нормы площади на одну овцематку в зависимости от ее массы и количества приплода.

Ширина общих загонов должна составлять не менее 3-4 м, чтобы избежать эффекта коридора.

Кормушки, сенники и кормовой стол

На 7-10 овец требуется 3 погонных метра фронта кормления, на ягненка – 0,25 погонных метра. Животные должны иметь возможность кормиться одновременно.

Объем воздуха

Варьирует в зависимости от размеров овец. Рекомендовано 7-10 м3 на овцематку и 3-5 м3 на ягненка.

Ориентирование помещения

Овчарня должна быть обращена длинной стороной на юго-восток или юго-запад (рис. 13-2), так, чтобы здание получало максимум солнечного освещения.

Рис. 13-2. Расположение овцеводческого помещения.

Грунты

Большое значение для здоровья животных имеет характер грунта под помещением. Его возводят на доброкачественном сухом участке, организуя дренаж и отвод дождевых и сточных вод.

Грунт должен быть стабилизирован и обеспечивать как вкапывание, так и надежное удержание столбиков, используемых для выделения различных зон (загонов,  мест окота и т.п.) внутри помещения. Следует избегать грунтов с повышенной влажностью и плохими теплоизолирующими характеристиками, также нежелательно бетонирование пола.

Стены, каркас и облицовка

Материалы зданий значительно влияют на комфорт как животных, так и работающих в помещении людей.

В настоящее время существует три типа овцеводческих построек:

- с металлическим каркасом – несмотря на то, что металл является проводником тепла, холода и влаги, вредных для животных;

- деревянные – более комфортны для животных, так как дерево – более качественный материал с точки зрения теплоизоляции;

- “тоннельные” постройки типа ангаров с пластиковым покрытием относительно недороги, их можно легко перемещать, однако без дополнительного утепления в них могут создаваться неблагоприятные для животных условия.

Выбор делают в зависимости от климато-географического положения хозяйства и стоимости строительства.

Изоляция

Необходима для ограничения теплообмена между внешней и внутренней средой. Вне зависимости от использованных материалов внутри помещения должна поддерживаться температура 12…18 °C. Дерево имеет самый низкий показатель теплопроводности, также его использование в строительстве позволяет избежать образования “тепловых мостов”, по которым тепло из здания уходит в окружающую среду. Сухая деревянная доска толщиной 1 см по теплоизолирующим свойствам соответствует:

- пустотелому бетонному блоку толщиной 8 см;

- слою бетона толщиной 10 см;

- 3,5 м железа.

Инвентарь

Включает сенники, кормовые желоба, кормушки, поилки.

Сенники

На одну овцематку необходимо 0,35 м длины сенника. Сенники должны иметь достаточный проем для облегчения загрузки корма (0,6-0,9 м для двойных и 0,5 м для одинарных).

Какой бы материал ни использовался, расстояние между прутьями решетки не должно превышать 8-9 см для взрослых животных и 6 см для молодняка во избежание потерь корма.

Сенники зачастую изготавливают непосредственно в хозяйстве. Они могут быть деревянными или металлическими в зависимости от типа использования (внутри помещений или снаружи). Сенники особой конструкции используются для непосредственной дачи овцам сена, заготовленного в тюках (фото 13-1).

Фото 13-1. Самодельный сенник.

Кормушки, кормовой желоб и механизированная кормораздача

Кормовой желоб

Должен находиться под сенниками, чтобы корм из последних не падал на пол; также используется для дачи концентратов, например, зерна. Фронт кормления должен составлять 30-40 см на голову. Мобильные желоба можно размещать на пастбищах для докорма скота.

Фото 13-2. Ягнята при стойловом содержании в период откорма.

Кормушки

В целом аналогичны кормовым желобам, но с гораздо меньшим фронтом кормления, более легкие и удобные в транспортировке. Кормушки используются для докорма животных как в помещении, так и на выпасе (фото 13-2 и 13-3).

Механизированная кормораздача

Помогает снизить трудозатраты,  что важно при существующей тенденции к сокращению рабочей силы в хозяйствах (фото 13-4).

Рис. 13-3. Ягнята у кормового желоба.

Кормушки для молодняка раннего возраста

Используемая для кормления ягнят кормушка длиной 2 м подходит для 35 голов. Животные должны иметь возможность питаться одновременно (фото 13-5).

Существуют также селективные кормушки, позволяющие дополнять основной рацион молодняка (молоко, трава). Их можно легко перемещать, так как они имеют 3-точечное крепление. Отличаются сравнительно сложной конструкцией и не дают содержащимся вместе с молодняком взрослым животным выбирать из них корм (фото 13-6).

Фото 13-4. Механизированная кормораздача.

Фото 13-5. Кормушка с резервуаром.

Фото 13-6. Селективная кормушка.

Поение

При любом типе содержания животных необходимо обеспечить чистой водой и возможностью питья по желанию. Через каждые 5 м  ограждения загона должна быть предусмотрена поилка, т.е. одна на 15 овцематок (фото 13-7 и 13-7 bis).

Поилки должны располагаться достаточно высоко, чтобы животные не загрязняли их: 60 см для взрослых овец или 30 см для ягнят. Желательно, чтобы можно было легко изменять высоту размещения поилок с увеличением толщины подстилки; в простейшем случае это достигается установкой поилки на один-два кирпича или бетонных блока.

Желательно, чтобы температура воды (10 °С) и ее уровень в поилке оставались постоянными (фото 13-7 тер). Летом поению зачастую уделяют недостаточно внимания, тогда как в жаркие периоды оно критически важно. Избегайте поить животных из прудов и ручьев во избежание заражения микроорганизмами, трематодой и т.д. Желательно подведение воды из колодца, скважины, родника или же привоз ее в цистернах. Качество воды имеет важное значение для обеспечения высокой продуктивности.

| Фото 13-7. Автоматическая поилка с постоянным уровнем. | Фото 13-7 bis. Поилки через каждые 5 метров. |
| --- | --- |

Фото 13-7 ter. Животные пьют из баков.

Раздача минеральных веществ

В простейшем случае блоки лизунцов развешивают на веревке, но применяются и стационарные держатели для блоков и емкости для минеральной подкормки, как покупные, так и самодельные (фото с 13-8…13-10).

Фото 13-8, 13-9, 13-10. Лизунцы.

Хедлоки

Они позволяют решать проблемы кормления (распределение кормов и т.д.). Как и при работе с КРС, они закрыты во время раздачи корма, а затем открываются, чтобы обеспечить животным доступ. В некоторых случаях их используют для одномоментной фиксации группы животных.

Дополнительные помещения

Изолятор

В нем размещают больных и карантинных животных, подлежащих отделению от стада. После возвращения животных в стадо изолятор тщательно очищают и дезинфицируют.

Зона осмотра и сортировки

Чаще всего ее размещают возле основного загона, что позволяет работать быстрее. Часть ограждения этой зоны может быть разборной, что позволяет изменять ее площадь в зависимости от конкретной задачи.

Копытная ванна

Дополнительная к обрезке копыт процедура. Ванна должна состоять из 3 резервуаров:

- Желоб для мытья копыт. Вода очищает конечности, что сильно сокращает загрязнение раствора в основной ванне. Ширина желоба 45 см, длина от 3 до 5 м. Во избежание толчеи, рекомендуется через 3 метра длины установить дверцы, препятствующие движению животных назад.

- Непосредственно ванна. Используется для замачивания копыт в дезрастворе (раствор сульфата цинка (15%), сульфата меди (5-10%) и пр.), длительность процедуры – 10-15 минут. Такая ванна эффективнее, чем “проходная”, через которую животные двигаются слишком быстро.

- Зона обсыхания. От 5 до 20 м2, предназначена для высыхания копыт и сбора стекающей жидкости.

Обе ванны должны соответствовать следующим требованиям:

- глубина примерно 20 см;

- слой жидкости 10 см;

- сплошные стены;

- рифленое дно;

- система спуска жидкости.

Во всех хозяйствах на въезде требуется дезбарьер (дезинфекция колес автомобилей, въезжающих в хозяйство); кроме того, на входе в животноводческие помещения размещают дезковрики, чтобы избежать распространения инфекций на обуви посетителей.

Стригальный пункт

Его можно свести к стационарному или мобильному деревянному настилу, однако наличие специально оборудованной площадки или помещения значительно упрощает труд стригалей, которым все чаще приходится заниматься не только собственно стрижкой, но и отловом животных для нее. При проектировании зон стрижки определяют ее расположение, планировку, размещение вспомогательных площадей (зон для подборщиков шерсти, места для складирования мешков с шерстью). Инвестиции в специализированную площадку или помещение для стрижки оправданы для стада от 450 овец и более, хотя меньшие хозяйства иногда обустраивают стационарный пункт стрижки для одного стригального аппарата. При необходимости обустроить стригальный пункт можно запросить схемы возможных планировок в Сельскохозяйственной палате Верхней Вьенны (рис. 13-2 bis и фото 13-10 bis).

Для получения более подробной информации обратитесь к техническому специалисту, стоимость обустройства полноценного стригального пункта составляет около 4500 €.

Рис. 13-2 bis. План стригального пункта.

Фото 13-10 bis. Стригальный пункт.

Источник: Сельскохозяйственная палата Верхней Вьенны.

Панели изгородей

Необходимы для отгораживания различных рабочих площадок. Они должны быть легкими, удобными в обращении и универсальными, пригодными для отгораживания загонов разной площади (для окота, отделения большого количества животных и т.д.) (фото 13-11 и 13-12).

Рационально и даже необходимо устраивать поворотную площадку или станок (рис. 13-3).

Фото 13-11, 13-12. Панели изгородей.

Рис. 13-3. Примеры обустройства копытной ванны: с поворотной площадкой и поворотным станком.

Сетки

Их можно использовать в постройках без наружной обшивки для отсекания ветра (фото 13-13). В хорошую погоду их можно снять.

Заборы

Их делают из крупноячеистой сетки типа Ursus, высота забора – 60-90 см, по верху можно натянуть колючую проволоку.

Проходы

Позволяют работникам преодолевать заборы, проникать в загоны и выводить оттуда животных. Существует множество способов их организации, от калиток до перелазов различных конструкций (рис. 13-4).

Рис. 13-4. Проходы через заборы.

Загоны для окота и проходы для ягнят

Загоны для окота

Их устройство зависит от типа овцеводческого помещения. Предназначены для изоляции овцематки с потомством от стада на 2-3 дня, что улучшает принятие ягнят матерью. Изоляция не должна быть полной: конструкция загона должна позволять овцематкам видеть сородичей и не ощущать себя в ловушке. (фото 13-14 и 13-14 ter). В загоне обязательно должны находиться кормушка и поилка с чистой водой. В настоящее время распространена практика, когда автоматические поилки крепятся на решетках, из которых потом собираются загоны для окота (фото 13-14 bis). После сборки загонов остается только подключить поилки к шлангам – и проблема поения на весь сезон окотов решена.

Фото 13-14. Загоны для окота.

| Фото 13-14 bis. Панель для сборки загона для окота с закрепленной поилкой. | Фото 13-14 ter. Загоны интегрированы в площадку для скота. |
| --- | --- |

Проходы для ягнят

Специальные проходы, позволяющие только ягнятам подходить к кормушке с концентратом или пастись на траве, овцематки же доступа к ним не имеют. В общем случае представляют собой решетку, нижние ячейки которой достаточно велики для прохода ягненка, но слишком низки для взрослых животных (фото 13-15). Иногда вертикальные прутья делают с роликовыми элементами, которые, вращаясь, облегчают ягненку проход.

Фото 13-15. Проход для ягнят.

Зона мойки

См. главу об эктопаразитах (стр. 306) (фото 13-16).

Фото 13-16. Зона мойки, размещенная на сортировочной площадке.

Проект комплекса для манипуляций с овцами

Тенденция к сокращению рабочей силы на сельскохозяйственных предприятиях и одновременному укрупнению хозяйств в плане поголовья делают необходимым возведение комплексных животноводческих построек. Предлагаемый пример, реализованный на экспериментальной ферме Мурье, позволяет упростить и облегчить труд, сократить затраты рабочего времени и усилий. Стоимость комплекса (без оборудования) составляет 6 000 € при самостоятельной постройке и 11 500 € под ключ).

В комплекс входят:

- зона сортировки, состоящая из зоны ожидания и сортировочного коридора, оснащенного рядом приспособлений (створки, препятствующие обратному движению животных, дверцы, селективный проход для сортировки и др.);

- копытная ванна;

- поворотный станок;

- удерживающая клетка;

- подъемник;

- зона мойки.

Рис. 13-5. Схема сооружений комплекса для манипуляций с овцами экспериментального хозяйства Мурье Института животноводства

Рис. 13-6. Использование комплекса для введения губок, вакцинации, взвешивания, идентификации.

Рис. 13-7. Использование комплекса для мойки животных.

Рис. 13-8. Использование комплекса для операций по уходу за копытами.

Рис. 13-9. Использование комплекса для обработки, сортировки, осеменения, диагностики суягности, стрижки, погрузки.

Этот функциональный комплекс имеет следующие особенности (фото 13-17, рис. 13-5...13-9):

- Движение овец. По сигналу овец запускают через коридор. Его конструкция, со сплошными стенами выше уровня глаз животных, ограничивает их боковое поле зрения, ширина (максимум 45 см) не дает овцам развернуться, а специальные ограничители не позволяют двигаться назад.

- Навес. Обычная или туннельная (ангарного типа) кровля позволяет выполнять запланированные работы в любую погоду. Некоторые специалисты даже предпочитают выполнять определенные операции (например, обрезку копыт) в дождливую погоду. Кроме того, защищенный навесом инвентарь изнашивается медленнее.

- Выбор места. Комплекс расположен так, что к нему удобно пригонять животных, как от овчарни, так и с пастбища, эти же пути могут использоваться и автотранспортом для перевозки животных, вывоза шерсти и доставки различного оборудования и материалов (для УЗИ, ИО, стрижки, взвешивания и т.п.).

- Условия труда. Рабочие места персонала отделены от загонов с овцами, пол там всегда чистый, так что можно даже стричь животных непосредственно на нем. В рабочей зоне можно хранить часть используемых здесь же инвентаря и материалов, и удобно организовать места для работы с документацией.

- Планировка. Всегда проще и быстрее выполнять одну технологическую операцию за раз. Комплекс устроен так, что в случае, если с той же группой животных требуется провести еще одну процедуру, всегда можно пропустить их повторно через распределительный круг.

- Уход за копытами. Четырем этапам работы соответствуют четыре специальные зоны (предварительной мойки; обрезки копыт с поворотной платформой или станком; собственно ванна; чистая зона обсыхания).

- Коридор. Применяется для сортировки, осеменения, стрижки, погрузки. Благоприятные условия для манипуляций с животными: коридор имеет прочные стены высотой 90 см, его ширина не более 45 см. Животные спокойно движутся по нему, их  обработка производится здесь же, животных больше не нужно маркировать. Сортировка в основном производится в конце коридора через селективный проход. Для осеменения овец поднимают сзади и помещают на бортик коридора.

- Введение губок, вакцинация, мечение. В коридор встроен хэдлок, блокирующий животных и обеспечивающий доступ:

- сбоку, со стороны плеча – для вакцинации;

- сзади – для введения губок;

- спереди – для мечения и считывания идентификации;

- при необходимости хедлок можно использовать как барьер для замедления продвижения овец по коридору.

- Мойка. Для нее  наиболее удобен (простота, низкие затраты, эффективность) бассейн круглой формы. Вода из него после процедур откачивается насосом и сливается в канализацию.

- Взвешивание, УЗИ. В узком коридоре можно установить весы и поворотный станок для УЗИ.

Подстилка

Независимо от типа постройки решающее значение для гигиены имеет качество подстилки, особенно во время окота. В этот критический период минимальная норма ее добавления – 3-4 раза в день из расчета 400-500 г/сут. на м2. Существует элементарный тест на достаточность внесения подстилочного материала: если встать на застланный им пол на колени и штанины окажутся влажными, то подстилки в помещении недостаточно.

Дезинфекция

Не следует считать, что затраты на ее проведение –  нежелательные расходы, на самом деле это важные инвестиции в здоровье стада, в конечном итоге работающие на  улучшение финансовых показателей хозяйства.

Цель дезинфекции – устранение, уничтожение патогенной микрофлоры или снижение уровня микробной обсемененности зданий и инвентаря. Дезинфекция зданий проводится не реже одного раза в год в несколько этапов:

- Вынос инвентаря и вывоз глубокой подстилки.

- Тщательная чистка оборудования и стен до высоты 1,5 м с помощью моющего устройства типа "Керхер" или аналогичного. Для облегчения задачи желательно заранее увлажнить очищаемые поверхности.

- Распыление дезинфицирующего средства на зачищенные поверхности.

- Дезинсекция – инсектицид используют после дезинфицирующего средства (при одновременной обработке они могут ухудшать эффективность применения друг друга).

- После дезинфекции и дезинсекции помещения должны оставаться пустыми в течение двух месяцев.

- До засыпки новой подстилки пол посыпают негашеной известью из расчета 500 г/м2 .

При выборе препаратов для дезинфекции необходимо учитывать:

- спектр действия;

- сохранение активности при механическом загрязнении помещений;

- смачивающую способность;

- простоту использования;

Для поддержания гигиены подстилки применяют, особенно в загонах для окота и подсосного молодняка, абсорбент из расчета 100 г/м2 (порошок суперфосфата, негашеную известь, литотам и др.); если хозяйство неблагополучно по диарее, также проводят обработку антисептиком.

Правила реализации проектов

Рис. 13-10. Расстояния, которые необходимо соблюдать при возведении овцеводческих помещений и хозяйственных построек.

Учитывают тип почвы, условия окружающей среды. Кроме характера грунтов при выборе места для постройки животноводческих помещений руководствуются и другими правилами (рис. 13-10):

- Здание должно соответствовать методам хозяйствования организации.

- Оно не должно находиться слишком далеко от существующих построек, чтобы избежать, например, многочисленных перемещений в период окота, особенно сложных в снежную погоду в горных районах.

- Из соображений пожарной безопасности и связанных с ней страховых расходов постройку возводят на расстоянии не менее 10 м от других строений.

- Здание должно находиться недалеко от источников электроэнергии и точек водоснабжения, чтобы избежать дополнительных затрат на прокладку длинных электрических кабелей и водопроводных труб.

- Здание должно быть легкодоступным для людей, животных и транспортных средств. Вокруг него нужно обеспечить достаточное пространство для проезда тракторов и грузовых автомобилей:

- 18 м в конце здания для выезда и возврата в кормовой проход трактора-кормораздатчика с прицепом;

- 12 м для проезда трактора из одного прохода в параллельный ему и находящийся на расстоянии не менее 8 м;

- 15-20 м  около дверей для погрузки животных для размещения грузовика. Для обеспечения правильной вентиляции здание должно находиться на  достаточном удалении от других построек и прочих объектов (живых изгородей, насыпей, деревьев), нарушающих движение воздуха.

- Постройку размещают подальше от магистральных линий электропередач, излучающих магнитные волны, вредные для животных.

- Считается нежелательным возведение зданий вблизи т.н. геопатогенных зон, таких как выходы подземных вод, карстовые объекты и т.п., поскольку их присутствие считается неблагоприятным для здоровья животных.

Примеры реализации

Устройство и оснащение здания будут зависеть от:

- размера стада;

- характера кормления и фасовки кормов;

- применяемой системы производства.

В любом случае здание должно быть функциональным и способствовать сокращению ежедневных и периодических трудозатрат работников (рис. 13-11 и фото с 13-18 по 13-26).

Рис. 13-11. Различные конструкции кормового прохода.

Проект постройки обязательно предполагает наличие технологических коридоров для:

- раздачи кормов;

- подвоза свежей подстилки;

- вывоза отходов;

- наблюдения за животными;

- манипуляций с животными.

Ширина коридоров должна составлять:

- 0,4-0,5 м – у коридора для проведения манипуляций;

- 0,8-1,0 м – для прохода человека;

- 1,5 м – для проезда тачки или тележки;

- 3 м – для проезда трактора.

В последних двух случаях необходимо предусмотреть дополнительные 0,5 м для прохода людей.

Фронт кормления должен иметь длину 0,33 м на голову для маток массой 40-50 кг, 0,4 м для маток массой 60-75 кг.

Рекомендуется ознакомиться с брошюрой “Оборудование для снижения затрат труда в овцеводстве” от Института животноводства.

Фото 13-18. Бетонированный технологический коридор перед кормовым желобом.

Фото 13-19. Два типа зданий.

Фото 13-20. Тоннельная (ангарная) овчарня.

Фото 13-21. Овчарня полностью из дерева.

Фото 13-22. Интерьер овчарни.

Фото 13-23. Интерьер тоннельной овчарни.

Фото 13-24. Кормовой коридор с транспортером.

Фото 13-25. Модульные загоны.

Фото 13-26. Овчарня с металлическим каркасом.

Расходы

Здание может иметь как центральный коридор, так и кормовой проезд. В первом случае стоимость будет выше.

Рис. 13-12. Распределение общей суммы затрат на  постройку овцеводческого помещения (без учета земляных работ).

Примечание: в общий проект овцеводческого комплекса следует обязательно включить хранилище для кормов и инвентаря, даже если оно является самостоятельным зданием. Независимо от материала (дерево, металл или брезент на туннельном каркасе), его расположение нужно выбрать с учетом конфигурации овчарни, при этом необходимо сохранение чистоты окружающей среды.

Стоимость хранилищ варьирует от 120 до 160 € за м2 у деревянных или металлических конструкций,  и от 80 до 110 € у туннельных.