Молочно-товарный комплекс  « МТК) ххххх»- это комплекс  для производства молока.

I.Вводная часть.

Здания и сооружения на территории комплекса используются в соответствии с особенностями производственных процессов, , организуя при этом следующие зоны размещения объектов:

А) производственную,

Б) административно - хозяйственную

Производственная зона ( основная) включает коровники, помещение для родильного отделение с профилакторием для телят до 10 дней и для сухостойных коров и нетелей, телятники, помещение для телочек от 6 до 22 месяцев с пунктом искусственного осеменения , ветеринарные объекты (кроме навозохранилищ, изолятора, карантина), куда запрещается доступ посторонним лицам и транспорту( кроме внутрифермерского).

Административно - хозяйственная зона включает кормоцех, склады для кормов и подстилки и т.п.

Комплекс имеет следующие подразделения:

Подразделение№1.

Молочно-товарная ферма  с основным дойным стадом в д.ххххх,  родильно-сухостойный блок, , телятником для выращивания телят на выпойке, телят до 6 месяцев и содержания  коров  в сухостойный период. на расстоянии  5 км от офисных помещений хозяйства  в поселке   хххххх.

№2 Комбикормовый завод в п.хххххх.

Подразделение №3.

Производственная площадка  для выращивания  ремонтной телки от 18 до 27 месяцев, содержания и растела  нетелей, содержания телят в  первые 10 дней после рождения , раздоя нетелей находится в  в п.хххх на расстояния 18 км от комплекса в ххххх.

Подразделение №4

Офисные помещения для размещения специалистов.

На МТК за 10 месяцев 2012 года произведено   более 3,6 тыс. тонн молока, из них  было сдано 3,55 тыс. .  тонн молока, реализовано 358 бычков в возрасте до 20 дней., получено 125 тонн мяса.

Используемые здания, сооружения и площадки..

Подразделение .№1.

Схема.

1.Помещения для размещения охраны.

2.Здание пункта приема  молока

3.Родильно-сухостойный блок с вакуумной комнатой и отдыха персонала

4.Коровник №1 с молочной комнатой

5.Помещение для сбора навоза

6.Коровник №2 с молочной комнатой

7.Коровник №3 с молочной комнатой.

8.Телятник для телят от 3 до 6 месяцев

9.Здание для содержания ремонтной телки и сухостойных коров.

10.Выгульные дворы.

11.Соломохранилище

12.Офисное помещение

13.Кормоцех

14.Силосные ямы

15.Сено хранилища.

16.Гараж для техники

17.бурт для кукурузного силоса.

Подразделение №2

Здание комбикормового завода

«Подразделение №3

1.Здание  коровника для содержания нетелей на привязи,

2.здание телятника, вспомогательных помещений

3.коровник для беспривязного содержания нетелей.

4.силосная яма.

Подразделение №4

Часть помещений в офисном здании предприятия.

Тип МТК – смешанное, сочетание привязного содержания с  беспривязным содержанием на  соломенной подстилке. Зимой с и пастбищное для определенных технологических групп летом.

уборка навоза:

В зависимости от варианта содержания  транспортерами в навозные ямы в помещении и откачка насосами НЖН в специально оборудованные машины , вывоз на навозохранилища для хранения и с последующим вывозом на поля.

Кормление животных

В зависимости от подразделения с использованием миксеров-кормораздатчиков, механизированных раздатчиков и раздачи концентрированных кормов  вручную.

Поение.

В язычковых поилках на две головы , в поилках на две головы системах уровневого поения, групповых поилках с подогревом и без подогрева.

Доение

Доение коров осуществляется  с использованием вакуум проводов в доильное ведро, так и на линейных молокопроводах

Вентиляция

Естественно-принудительная с использованием вытяжных отверстий в крышах зданий., для формирования микроклимата в период низких температур используются тепловые пушки .

На 31 октября Предприятие имеет следующую структуру стада:

|  | подразделение №1 | Подразделение №3 | 4 отделение | по хозяйству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во | вес | кол-во | вес | кол-во | вес | кол-во | вес |
| коровы | 841 | 469380 | 44 | 22135 |  |  | 885 | 491515 |
| п/быки |  |  | 2 | 990 |  |  | 2 | 990 |
| нетели |  |  | 119 | 55863 |  |  | 119 | 55863 |
| телки 18-27 месяцев |  |  | 130 | 63191 |  |  | 130 | 63191 |
| телки 6-18 месяцев | 192 | 55380 |  |  |  |  | 192 | 55380 |
| быки 6-18 месяцев |  |  |  |  | 63 | 19525 | 63 | 19525 |
| телки 2012 года | 322 | 38242 | 4 | 126 |  |  | 326 | 38368 |
| быки 2012 года | 36 | 1873 | 2 | 65 |  |  | 38 | 1938 |
| итого | 1391 | 564875 | 301 | 142370 | 63 | 19525 | 1755 | 726770 |

Стадо разделено на следующие технологические группы.

Для организации управления технологическим процессами на предприятии  отслеживаются следующие показатели:

| по подразделениям и датам |
| --- |
| молоко | привес |
| фуражные коровы | кормодни |
| валовый надой | ср. поголовье |
| удой на ф. корову | валовый привес ц |
| сдано молока зачет | Среднесуточный привес план |
| натура | факт |
| товарность | % к плану |
| жирность | % к пред.году |
| сдано 1 сортом | забито голов |
| 2 сортом | вес цн. |
| н/сортовое | вес 1 головы ц. |
| выпоено телятам | прирезано |
| приплод голов | падеж голов |
| мертворожденные | продано голов |
| аборты | потери, хищения |
|  | общие потери. |

Рекомендация)Рекомендации: добавить показатели для индивидуальной работы с животными.

Пожизненная продуктивность коров: по стаду, по группе

Средний срок лактации

Рейтинг коров по фактическому удою

Графики надоев в зависимости от срока лактации

Меж отельный или сервис период

Выбраковка коров и ее причины

Средние надои первотелок и коров после отела

Возраст осеменения

Сложные отелы

Состав товарной продукции комплекса:

1.молоко

2.Мясо выбракованных коров и телок.

3.Бычки в возрасте до 20 дней после рождения.

Рекомендация Ввести показатель средней себестоимости молока за месяц.

II. Технология и механизация производственных процессов.

подразделение №1.

Схема размещения животных по группам с привязкой к производственным помещениям.

Приложение №1. Альбомный формат.

Дойное стадо.

Коровники №1 и №2

1.Молочная комната

2.Тамбура

3.Жижесборник

4.Домики для молокоприемных узлов.

Коровы содержаться на привязи в бетонном здании 114х27 метров .Стены бетонные, высота стен 2,5 метра, высота в коньке 6,2 метра. Крыша без  чердака, бетонные плиты. Трехпролетное здание, Ширина пролетов  по краю колонны 8,6 м. Шаг колонн  по осям 6 метров. Здания коровников оборудованы 4 воротами шириной 3 и высотой 3,3 метра. Здание имеет не закрывающиеся тамбура 3х3,2 метра.

В каждом здании 316 скотомест , расположенных в 4 ряда, голова к голове, разделенных кормовым проездом. В ряду две группы,  с разделением посередине. Ширина  стойла 1,2 метра. Для фиксации коров применяются металлические цепи с системой автопривязи на одну группу... Ширина логова для коровы в коровнике №1  1800 мм, в коровнике №2 2000 мм, логово покрыто досками. В качестве подстилки используется деревянный опил, подсыпаемый в течении суток и полностью сменяемый раз в сутки  в 15.00, во время прогулки животных.

Доение коров осуществляется на линейном молокопроводе компании Де Лаваль  4 доярками, использующими в доении  5 доильных аппаратов.. Рабочий вакуум 4,8 МПА. Молокопровод имеет два кольца, оборудованных молокоприемным узлом.

Для сбора и охлаждения молока в коровнике №1 используется Ванна-охладитель  на 4000 литров , в коровнике №2 танка-охладитель на 4000 литров., вакуумная установка, система для промывки доильного оборудования находятся в пристройке 4,5х8  метров. Промывка осуществляется в автоматическом режиме, с периодическим(после каждой дойки), использованием моющих средств с кислотным или щелочным составом. Для промывки системы и технологий доения необходима вода с температурой не менее 60 градусов Цельсия. Нагрев которой осуществляется в электронагревательных установках с автоматизированной системой контроля за температурой воды.

Подготовка и раздача корма  осуществляется  миксером-кормораздатчиком, который измельчает и смешивает   кормосмеси из основных кормов и концентратов на основе рекомендуемых рационов. В качестве кормового компонента используется влажная пивная дробина, доставляемая один раз в два-три дня с завода-изготовителя пива. Смешивание пивной дробины с основными кормами  проводится в силосной яме . Пропорции основных кормов и пивной дробины определяются визуально, с использованием  кратности загрузок грейферного погрузчика. Иногда проводятся контрольные взвешивания. Концентрированные корма и другие добавки засыпаются в бункер кормораздатчика по весу системой подачи цеха приготовления кормов.   Кормление осуществляется из кормушек, расположенных по краю кормового проезда.

Кормление осуществляется три раза в сутки равными долями.

| начало работы | 5:00 |
| --- | --- |
| утреннее кормление дойного стада, смешивание кормов, кормление (1,2,3 двор), 2 раздатчика | 05:00-07:00 |
| обеденное кормление дойного стада, смешивание кормов, кормление, (1,2,3 двор), 3 раздатчика | 10:00-12:00 |
| вечернее кормление дойного стада, смешивание кормов, кормление, (1,2,3 двор), 5 раздатчиков | 14:00-17:30 |

Рекомендация уменьшить количество кормлений, увеличить плотность корма и уменьшить его влажность

Каждые сутки, в период с 9.00 до 10.00 кормушки очищаются от остатков кормов.(Рекомендация) контроль за остатками

Животные в коровнике разбиты на две технологические группы: первые 150 дней лактации и после 150 дней лактации. Каждая группа имеет свое место положения в здании. Высокоудойные коровы находятся  во внутренних рядах коровника, низкоудойные во внешних.

У технологических групп отличаются рационы питания.

| рацион кормления дойного стада 1.11.12 | новосибирский рацион |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| коровы лактации до 150 дней 390 гол. |  | 5 раздатчиков |  |
| корм | на голову/кг | на сутки /кг | 1раздатчик |
| сено кострецовое | 1,5 | 585 | 117 |
| сенаж зерновой | 15 | 5850 | 1170 |
| сенаж травяной | 15 | 5850 | 1170 |
| сенаж кукурузный | 10 | 3900 | 780 |
| пивная дробина | 5 | 1950 | 390 |
| жмых рапсовый | 0,5 | 195 | 39 |
| комбикорм № 1 | 7 | 2730 | 546 |
| БМВК | 0,5 | 195 | 39 |
|  |  | 0 | 0 |
| коровы лактации после 150 дней 340 гол. |  | 0 | 0 |
| сено кострецовое | 1,5 | 510 | 102 |
| сенаж зерновой | 15 | 5100 | 1020 |
| сенаж травяной | 15 | 5100 | 1020 |
| сенаж кукурузный | 10 | 3400 | 680 |
| пивная дробина | 5 | 1700 | 340 |
| жмых рапсовый | 0,5 | 170 | 34 |
| комбикорм № 1 | 6 | 2040 | 408 |
|  |  | 39275 | 7855 |

Рекомендация) решить индивидуальное кормление.

Поение в коровнике №1  осуществляется в язычковых поилках с постоянным подводом воды. (Рекомендация фильтры)

Поение в коровнике №2 осуществляется в поилках по уровню. Одна поилка на две головы, температура воды не регулируется.

Вентиляция естественно-вытяжная, через регулируемые  отверстия в крыше здания.

Навозоудаление осуществляется двумя группами  цепных транспортерам,

1 группа поперечных транспортёров ТСН-160(транспортер скребковый) собирает навозные массы в середину здания, откуда продольные транспортеры ТСН-160  доставляют навоз в навозную галерею, общую для обоих коровников. В центре галереи  находится жижесборник, из которого насосом НЖН 200 собранные массы перекачиваются в специально оборудованную цистерну, буксируемую трактором.

Вывозка навоза осуществляется на  основе графика

| начало работы | 5:00 |
| --- | --- |
| откачка навоза в 1,2,3 дворах | 05:00-09:00 |
| откачка навоза в 1,2,3 дворах | 15:00-17:00 |

и маршрутов движения. Рекомендация: прописанные марщруты( для сэс) и использование органических удобрений тонна навоза до 35 кг ДВ азота.

В торцах здания находятся вспомогательные помещения. С лицевой стороны здания пристроен навес для хранения опилок.

Коровник №.3

.Коровы содержаться на привязи в бетонном коровнике 66х21 метр .Стены бетонные, высота стен 2,5 метра, высота в коньке 5,2 метра. Крыша без  чердака, бетонные плиты. Трехпролетное здание, Ширина крайних пролетов между колоннами 7 метров, среднего 5,6 метров. Шаг колонн  по осям 6 метров. Здания коровников оборудованы 4 воротами шириной 3 и высотой 3,3 метра..На тыловой стороне находится тамбур.

В здании 168 скотомест , расположенных в 4 ряда, голова к голове, разделенных кормовым проездом. В ряду одна группы,

Ширина  стойла 1,2 метра. Для фиксации коров применяются металлические цепи с системой автопривязи на одну группу... Ширина логова для коровы 2100 мм, логово покрыто досками. В качестве подстилки используется деревянный опил, подсыпаемый в течении суток и полностью сменяемый раз в сутки  в 15.00, во время прогулки животных.

Доение коров осуществляется на линейном молокопроводе компании Ижевск-молоко 2 доярками, использующими в доении  5 доильных аппаратов.. Рабочий вакуум 6,1 МПА Рекомендация)Снизить вакуум..

Молокопровод имеет счетчики учета молока на каждую группу, один  молокоприемным узел., который расположен в молочной комнате в пристройке.. Рекомендация)Активно использовать этот коровник для  разработки новых вариантов кормления, системы учета.

Танк-охладитель на 4000 литров для первичного сбора и хранения молока , вакуумная установка, система для промывки доильного оборудования находятся в пристройке 4,5х9 метров. Промывка  предполагает автоматический режим, но на момент составления документа аппаратура мылась вручную,  с периодическим(после каждой дойки), использованием моющих средств с кислотным или щелочным составом. Для промывки системы и технологий доения необходима вода с температурой не менее 60 градусов Цельсия. Нагрев воды осуществляется в электронагревательных установках с автоматизированной системой контроля за температурой воды.

Кормление идентично кормлению в коровниках № 1 и №2, они в общем графике. Отличие- кормление осуществляется с кормового стола  шириной 3,8 метра Рекомендация) покрытие кормового стола специальными полиуретановыми  покрытиями

Контроль за работой скотника, не подталкивает корм к животным. Время 20.54

Поение  осуществляется в поилках по уровню.. Одна поилка на две головы, температура  воды не регулируется.

Вентиляция естественно-вытяжная, через регулируемые  отверстия в крыше здания. Микроклимат  в холодное время года не отрегулирован, для ликвидации тумана в коровнике применяется электро калорифер мощностью 27 квт Рекомендация  применение полога температурный режим фото из другого хозяйства

Навозоудаление осуществляется транспортерами, Транспортер скребковый TCH-10,Которые  собирают навозные массы к лицевой части здания, где  расположена  пред лагуна,  из которой с использованием насосной станции Станция насосная CH-60А (2 шт) насосом жидкого навоза НЖН-200 собранные массы перекачиваются в специально оборудованную цистерну, буксируемую трактором.

Родильно-сухостойный блок с телятниками для телят от рождения до 3 месяцев.

Бетонное здание 114х27 метров .Стены бетонные, высота стен 2,5 метра, высота в коньке 6,2 метра. Крыша без  чердака, бетонные плиты. Трехпролетное здание, Ширина крайних пролетов 9,5 метра, среднего 8 метров. Шаг колонн  по осям 6 метров. Здания коровников оборудованы 8 воротами шириной 3 и высотой 3,3 метра.=, расположенных в боковых стенах. Здание имеет в лицевом торце  тамбур с дверью  3х3,5 метра.

Здание разделено на части для осуществления следующих технологических операций.(Рекомендация)низкая плотность скота, большой объем воздуха-необходимо греть.

1.Родильное отделение.

Схема.

Четыре помещения площадью 1008 метров2,

1.Помещение для содержания сухостойных коров.

Отделенная  металлическим ограждением площадка 18х27 метров, для подстилки на которой используется солома. В этой зоне содержаться глубоко стельные коровы  32 головы, которым до отела осталось две недели. Площадка обрадована выгульным двором. Кормление осуществляется из кормушек в помещении и сенников на выгульном дворе. Поение осуществляется из групповых поилок с подогревом воды, расположенных в помещении и на выгульном дворе. Корма( кроме сена) смешиваются и подвозятся в здание, где раздача в кормушки осуществляется вручную. Удаление навоза осуществляется трактором совместно с сменой соломенной подстилки, которая раскладывается по всей площадка и убирается на чаще 1 раза в два дня.

Проход 2 предназначен для  подвоза и хранения подстилки, кормов и других вспомогательных  материалов.

Площадка 3 , на которой находится зона отела и место проживания новотельных коров. Размеры площадки 27х10,3 метра. Она разделена металлическим ограждениями на две части: 15,5х10,5 и 11,5ж10,5 метров. Поение в групповых поилках с подогревом воды. Кормление из кормушек приготовленными и привезенными смесями, навозоудаление вручную..

Проход: для свободного доступа к  доильной установке и помещениям для  телочек и бычков возраста  до 20 дней.

Помещение 4 .

9х18 метров, для  выпойки бычков от рождения до 20 дней. В помещении находятся 31 индивидуальная  деревянная клетка размером 1х1,7 метра телят. Для сохранения положительных температур  осуществляется подогрев воздуха.

Кормление телят осуществляется согласно схеме  первые три молозивом, потом цельным молоком с переходом на ЗЦМ. Выпойка ручная, из ведер с сосками. В этом же помещении содержатся бычки с отделения Кекур(Рекомендация получение информации о динамике роста телят из Кекура) в возрасте от 10 дней.

Каждая клетка выстилается соломой и подстилка удаляется после продажи бычка.

Доильные установки. Помещение5 :

.9х18 метров.12 скотомест для привязного содержания с кормушками и вакуум проводом. Доение осуществляется в доильное ведро. Коров  запускают в помещение, привязывают, раздают концентраты в кормушки и доят. Молоко выпаивают телятам(Рекомендация максимально использовать это молоко.). Трехразовое доение. Постоянный учет надоя по всей группе, коровы содержатся от 6 до 10  дней после отела. Навоз вручную сталкивается в желоб, и по желобу в навозную яму.

Помещение 6 .

9х18 метров, для содержания и выпойки телочек от рождения до 20 дней из отделения №1 и от 10 дней до 20 дней из отделения Кекур.

В помещении находятся 31 индивидуальная  деревянная клетка размером 1х1,7 метра телят. Для сохранения положительных температур  осуществляется подогрев воздуха.

Кормление телят осуществляется согласно схеме  первые три молозивом, потом цельным молоком с переходом на ЗЦМ. Выпойка ручная, из ведер с сосками. Каждая клетка выстилается соломой и подстилка удаляется после перевода теленка в другое отделение..

Помещение 7

Помещение 27х18 для содержания и выпойки телят молочного возраста. Помещение разбито на деревянные клетки для группового содержания телят, в помещении находится вспомогательное помещение для  хранения ЗЦМ.По второй половине помещения располагается большая клетка шириной 24,5х 6 метров. где содержатся телята большими группами.

Помещение 8

Помещение 27х18 для содержания и выпойки телят более старшего возраста. Здесь же находятся телята , которые болеют. Две групповых клетки 6х24,5 метра, посередине проход с кормушками и поилкой.

Помещение 9.

27х18 метров, разбито на две части, в одной половине телята на глубокой подстилке, в другой половине сухостойные коровы с возможностью выхода на выгульный двор.